## Slide 1: Cronologia do Hardware Gráfico 3D Dos gráficos em wireframe aos shaders
Harlen Batagelo UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas FEEC – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação DCA – Departamento de Computação e Automação Industrial Junho de 2005

## Slide 2: Organização da apresentação
Evolução do hardware gráfico nos últimos 20 anos.
  Sistemas compatíveis com OpenGL.
  Análise de desempenho, custo e recursos.
Hardware gráfico programável:
  Integração com o fluxo de visualização tradicional.
  Introdução à programação de shaders.
Programação de shaders em linguagens de baixo nível:
  Especificações: ps1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.x, 3.0.
Programação de shaders em linguagens de alto nível:
  HLSL, Cg, GLSL e outras.

## Slide 3: Visão geral da evolução do desempenho
1983: SGI Iris 1000 < 30 mil vértices/seg < 40 milhões pixels/seg
2005: NVIDIA GeForce 7800 > 860 milhões vértices/seg > 10,32 bilhões pixels/seg

## Slide 4: Evolução do hardware gráfico
Evolução medida pelo desempenho do hardware (hw), qualidade da imagem e recursos implementados.
Desempenho:
  Vértices processados por segundo (vertex rate).
  Pixels ou texels processados por segundo (fill rate).
Qualidade da imagem:
  Resolução, bits por pixel, multisampling, filtragem de texturas.
Conjunto de recursos:
  Transformação, iluminação, texturização, remoção de superfícies escondidas, tesselation e programação de shaders.

## Slide 5: Evolução do hardware gráfico
Gerações de hardware gráfico distinguem-se mais pelo conjunto de recursos implementados do que pelo desempenho ou qualidade de imagem.
  GFX 5200 é mais lenta que uma G4 4200.
  Qualidade de imagem é um referencial subjetivo.
Divisão em 4 gerações:
  1) Wireframe (1983--1987)
  2) Triângulos sombreados (1987--1992)
  3) Texturização (1992--2001)
  4) Programação de shaders (2001--hoje)
É possível prever uma 5a geração (vou falar sobre isso no final da apresentação).

## Slide 6: 1a Geração: Wireframe
Vértices: Transformação, recorte e projeção.
Rasterização: Linhas com interpolação de cores.
Frame-buffer: Sem buffer de profundidade.
SGI IRIS (Integrated Raster Imaging System) 1000, 2000 e 3000 (1983--1987).

## Slide 7: 2a Geração: Triângulos Sombreados
Vértices: Iluminação com sombreamento flat e Gouraud.
Rasterização: Triângulos com interpolação de valores de profundidade e de cores (difusa e especular).
Frame-buffer: Z-buffer e alpha blending.
SGI GTX (1987--1992).

## Slide 8: 3a Geração: Texturização
Vértices: Transformação de coordenadas de texturas.
Rasterização: Amostragem de texturas.
Frame-buffer: Buffer estêncil, Antialiasing.
SGI RealityEngine, de US$1.000.000,00 (1992--2000).

## Slide 9: 4a Geração: Programação de Shaders
Vértices: Programação do fluxo de vértices.
Rasterização: Programação do fluxo de fragmentos.
Frame-buffer: Buffers de ponto flutuante, renderização em texturas, múltiplos alvos de renderização.
Placas atuais, com custo a partir de US$100,00.
3DMark03, Futuremark, Inc.
Far Cry Instincts, Ubisoft, Inc.

## Slide 10: Evolução do hardware gráfico
Diferentes rumos de evolução entre sistemas SGI (Silicon Graphics, Inc.) e PCs.
SGIs:
PCs:
Transformação
& Iluminação
Sombreamento
Texturização
Sombreamento
Texturização
Transformação
& Iluminação
1983-1987
1987-1992
1992-2000
1995
1996-1998
1998-2000
...
...

## Slide 11: Evolução do hardware gráfico
Tempo médio de duplicação do desempenho:
  18 meses para CPUs (Lei de Moore). ~60x em 10 anos.
  Até 6 meses para GPUs. ~1000x em 10 anos.
Redução no custo e dimensões do hardware:
  1992: SGI RealityEngine, $1 milhão, do tamanho de uma geladeira.
  2001: NVIDIA GeForce, $100, cabe num slot de PC.
Além do desempenho, novos recursos (como já vimos).

## Slide 12: Evolução do hardware gráfico
Melhor qualidade da imagem 3D com o advento de hardware programável.
A seguir: comparação da qualidade de imagem de uma NVIDIA Riva 128 (1997) com uma GeForce FX (2003).
NVIDIA Riva 128
(1997)
GeForce FX 5900 Ultra
(2003)

## Slide 13: Qualidade da Imagem (Riva 128)
Texturas de baixa resolução
Apenas iluminação ambiente
Geometria pouco refinada
MotoRacer, DSI

## Slide 14
Qualidade da Imagem (GeForce FX)
Texturas de alta resolução
Milhares de triângulos
Iluminação HDR
Reflexão, refração
Sombras em tempo real
3DMark03, Futuremark, Inc.

## Slide 15: Programação de hardware gráfico
Dois processadores programáveis:
  De vértices e fragmentos.
Os programas são chamados de shaders – termo que surgiu com o RenderMan da Pixar.
Vertex shaders ou fragment shaders (ou pixel shaders), de acordo com o processador que executa o shader.
A programação de shaders substitui apenas uma parte das tarefas do fluxo visualização.

## Slide 16: Programação de hardware gráfico
Diagrama de fluxo de visualização do hardware gráfico programável:
Dados dos
vértices
Dados das
primitivas
Tesselation
Processador
de vértices
Fluxo de função fixa
Recorte
Back-face culling
Divisão por W
Map. na janela de visão
Rasterização
Neblina
Alpha blending
Alpha test
Depth test
Stencil test
Processador
de fragmentos
Amostrador de texturas
Frame
Buffer
Entrada
Saída

## Slide 17: Programação de hardware gráfico
Vertex shader:
  Programa executado para cada vértice. Não pode criar nem destruir vértices.
Entrada:
  Um vértice (normalmente no espaço do objeto). Pode conter informações tais como: normal, cor, coordenadas de textura, tamanho do ponto, etc. Obrigatoriamente deve conter uma posição.
Saída:
  Vértice em espaço homogêneo de recorte.

## Slide 18: Programação de hardware gráfico
O que um vertex shader pode fazer:
  Transformação de vértices (mudança de base, rotação, translação, etc), normalização, cálculo de iluminação, geração e modificação de coordenadas de textura, recorte definido pelo usuário (user-defined clipping).
O que um vertex shader não pode fazer:
  Montagem de primitivas, frustum culling, back-face culling (exceto em ps3.0), amostragem de texturas (exceto em ps3.0), divisão perspectiva, mapeamento na janela de visão.

## Slide 19: Programação de hardware gráfico
Diagrama do ambiente de execução de um vertex shader:
v[0]
...
Unidade
Lógico
Aritmética
v[n]
...
Registradores de Entrada
a[n]
a[0]
Registradores de Endereçamento
...
c[n]
c[0]
Registradores de Constantes
...
r[n]
r[0]
Registradores Temporários
o[0]
o[n]
...
Registradores de Saída

## Slide 20: Programação de hardware gráfico
Fragment shader:
  Programa executado para cada fragmento (não é exatamente um pixel, mas um ponto em coordenadas da janela produzido pelo rasterizador).
Entrada:
  Um fragmento interpolado segundo os modelos flat ou Gouraud. Inclui as informações (também interpoladas) da saída do vertex shader.
Saída:
  A cor (RGBA) e possivelmente a profundidade do fragmento processado.

## Slide 21: Programação de hardware gráfico
O que um fragment shader pode fazer:
  Amostragem e mistura de texturas, bump mapping, environment mapping, descarte de fragmentos, cálculo de neblina e cálculo do modelo de iluminação.
O que um fragment shader não pode fazer:
  Mudar o modelo de interpolação, mudar a coordenada do fragmento, realizar teste alfa, teste de profundidade, teste do buffer estêncil, dithering.

## Slide 22: Programação de hardware gráfico
Diagrama do ambiente de execução de um fragment shader:
v[0]
...
Unidade
Lógico
Aritmética
v[n]
...
Registradores de Entrada
t[n]
t[0]
Registradores Temporários
...
c[n]
c[0]
Registradores de Constantes
...
Amostrador n
Amostrador 0
Estágios de
amostragem de textura
o[0]
o[n]
...
Registradores de Saída
Textura
Textura
Registradores de textura
...
r[n]
r[0]

## Slide 23: Linguagens assembler
Registradores dos vertex shaders 1.1 (D3D 8):
Nome | Tipo | Uso | Quantidade
a0 | Registrador de endereçamento | RW | 1
vn | Registradores de entrada | RO | 16
rn | Registradores temporários | RW | 12
cn | Registradores de constantes | RO | 96
oPos | Reg. de saída (posição do vértice) | WO | 1
oD0 | Reg. de saída (cor primária) | WO | 1
oD1 | Reg. de saída (cor secundária) | WO | 1
oPts | Reg. de saída (tamanho do ponto) | WO | 1
oFog | Reg. de saída (cor do fog) | WO | 1
oTn | Reg. de saída (coordenadas de textura) | WO | 8

## Slide 24: Linguagens assembler
Forma geral das instruções:
  opcode destReg, srcReg1 [ , srcReg2] [ , srcReg3 ]
Onde:
  opcode: é o nome da instrução (mov, add, mul).
  destReg: registrador destino.
  srcReg1, srcReg2, srcReg3: registradores origem.
Cada registrador armazena quatro elementos, acessados através dos sufixos xyzw, rgba ou rstq.
Ex:
  v0.x é o primeiro elemento do registrador v0
  v0.y é o segundo elemento, v0.z o terceiro...

## Slide 25: Linguagens assembler
Alguns exemplos:
Adição: add r0, c0, v0
  r0 = c0+v0
Produto escalar: dp3 oPos, r0, r1
  oPos.x = r0.x*r1.x + r0.y*r1.y * r0.z*r1.z
Mudança (com swizzling): mov oD0.wzyx, v1.xyzw
  oD0.w = v1.x
  oD0.z = v1.y
  oD0.y = v1.z
  oD0.x = v1.w

## Slide 26: Linguagens assembler
Exemplo de um vertex shader que simula o fluxo de função fixa para uma fonte de luz direcional e uma textura:
m4x4 oPos, v0, c0 ;Transforma posição do vértice por WVP (em c0 até c3)
m4x4 r1, v1, c4 ;Transforma a normal para sistema de ref. do mundo.
; c4 até c7 contém a inversa transposta da matriz W
dp3 r1.w, v1, v1 ; Normaliza vetor normal (v1)
rsq r1.w, r1.w ; r1.w = 1/sqrt(r1.w)
mul r1, r1, r1,w
mov r2.xyz, c8 ; Normaliza direção da luz (c8)
dp3 r2.w, c8, c8
rsq r2.w, r2.w
mul r2, r2, r2.w

## Slide 27: Linguagens assembler
Continuação...
; Calcula a iluminação
; Cor = ambiente + difusa * max(0, dot(normal, direção da luz))
dp3 r3.x, r1, r2
max r3.x, r3.x, c11.x ; c11.x = 0
mad oD0, c9, r3,x, c10 ; oD0 = c9*r3.x + c10
; Passa adiante as coordenadas de textura
mov oT0, v2

## Slide 28: Diferenças entre versões de shaders
VS D3D8 (1.1):
  Instruções: add, dp3, dp4, dst, expp, lit, logp, mad, mov, max, min, mul, rcp, rsq, sge, slt, sub.
  Macros: exp, frc, log, m3x2, m3x3, m3x4, m4x3, m4x4
  Máximo de 128 instruções por shader.
PS D3D8 (1.1, 1.2, 1.3):
  Instruções aritméticas: add, sub, dp3, dp4, mul, mov, mad + instruções de amostragem de texturas.
  Instruções aritméticas obrigatoriamente devem vir depois das instruções de amostragem de texturas.
  Máximo de 4 instr. de texturas e 8 aritméticas.

## Slide 29: Diferenças entre versões de shaders
NV_vertex_program:
  Computacionalmente igual ao VS D3D8.
  Mudanças cosméticas (inclusão de macros).
  Invariância à posição entre o shader e fluxo de função fixa.
ARB_vertex_program:
  Também computacionalmente igual a NV_vertex_program, mas melhor integrado com o OpenGL.
  Também inclui mais macros: flr (floor), frc (fractional portion), xpd (cross product) e outras.

## Slide 30: Diferenças entre versões de shaders
VS D3D9 (2.0):
  Novas instruções: abs, pow, nrm, sincos e outras.
  Instruções de fluxo de controle estático: label, call, callnz, ret, rep, endrep, loop, endloop, if, else, endif.
  Máximo de 256 instruções.
VS D3D9 (2.x):
  Fluxo de controle dinâmico e aninhamento de laços.
VS D3D9 (3.0):
  Amostragem de texturas, indexação de regs. de entrada e saída, 32 registradores temporários.
  512 (ou mais) instruções.

## Slide 31: Diferenças entre versões de shaders
NV_vertex_program2:
  Equivalente ao VS D3D9 2.x.
PS D3D9 (2.0, 2.x, 3.0):
  Aumento geral no número de registradores.
  Sem limitação na ordem das instruções (ps.1.4).
  Leituras dependentes (ps.1.4).
  Mais instruções aritméticas, incluindo instruções de fluxo de controle.
PS D3D9 (3.0):
  Fluxo de controle dinâmico.
  Maior precisão (ponto flutuante de 32 bits).
  Neblina não é calculada fora do shader.

## Slide 32: Diferenças entre versões de shaders
ARB_fragment_program:
  Equivalente ao D3D9 PS 2.0, mas pior que D3D9 PS 2.x e 3.0 (não tem instruções de fluxo de controle).
NV_fragment_program:
  Mais ou menos equivalente ao D3D9 PS 2.x, porém:
    Maior número máximo de instruções (1024).
    Mais flexibilidade na escolha da precisão númerica.
    Ainda sem fluxo de controle.
NV_fragment_program2:
  Fluxo de controle dinâmico.

## Slide 33: Linguagens de alto nível
Todas as propostas usam linguagens parecidas com C.
Stanford real-time shading language
  Modelo não centrado em hardware (parecido com o RenderMan). Serve de inspiração para as outras.
NVIDIA Cg
  Funciona com todas versões de vertex e pixel shaders do D3D/OpenGL, menos ps1.4.
Microsoft HLSL
  Descrição de efeitos (conjuntos de shaders).
  Depurador integrado com o VS .NET.
  Semanticamente e sintaticamente equivalente ao Cg.

## Slide 34: Linguagens de alto nível
GLSL (OpenGL Shading Language)
  Parecido com Cg, e portanto com o HLSL também.
  Integrado com o OpenGL 2.0.
  Automaticamente emula em software os recursos não disponíveis em hardware.
BrookGPU (http://graphics.stanford.edu/projects/brookgpu/)
  Utilização da GPU em programação de propósito geral.
  Modelo de programação baseado em fluxo (stream) de informações.
  Independência da API.

## Slide 35: Exemplo usando Cg
Conversão do vertex shader mostrado anteriormente:
// Declara entrada do vertex shader
struct IN
{
float4 pos : POSITION;
float3 normal : NORMAL;
float2 texcoord : TEXCOORD0;
};
// Declara saída do vertex shader
struct OUT
{
float4 pos : POSITION;
float4 color : COLOR0;
float2 texcoord : TEXCOORD0;
};

## Slide 36: Exemplo usando Cg
OUT main( IN input,
uniform float4x4 worldViewProj,
uniform float4x4 invTransWorld,
uniform float3 lightDir,
uniform float4 diffuseColor,
uniform float4 ambientColor )
{
OUT output;
// Transforma posição do vértice em espaço homogêneo de recorte
output.pos = mul(worldViewProj, input.pos);
// Transforma normal do sistema de ref. local para sistema do mundo
float3 worldNormal = mul((float3x3)invTransWorld, input.normal);
// Normaliza normal e direção da luz
worldNormal = normalize(worldNormal);
float3 worldLightDir = normalize(lightDir);

## Slide 37: Exemplo usando Cg
// Calcula iluminação
float diffuse = max(0, dot(worldNormal, worldLightDir));
output.color = ambientColor + diffuse * diffuseColor;
// Passa adiante as coordenadas de textura
output.texcoord = input.texcoord;
return output;
}

## Slide 38: O Futuro: 5a Geração
Geração de primitivas na GPU (processador de primitivas).
Capacidade de manter informações sobre a cena 3D e assim realizar técnicas de iluminação global.
Implementação completa da especificação Renderman na GPU.
Ainda vai levar algum tempo até lá.

## Slide 39
FIM
FIM